# Шпаргалка
Радиостанция Карат-2Н
Переделка UD0CAJ
Меню
Меню управления состит из 10 пунктов, которые нумеруются от 0 до 9. Меню разделено на две части: основное меню и инженерное меню. Переход по пунктам внутри каждой части меню осуществляется путём кратковременного нажатия на ручку настройки. Переход между основным и инженерным меню осуществляется путём длительного нажатия на ручку настройки. В основном меню производятся быстрые настройки. В инженерном меню производятся дополнительные настройки, которые не требуется выполнять при обычной работе на радиостанции.
В остальном, методика работы и обслуживания радиостанции аналогична заводскому варианту и производится согласно заводской инструкции по эксплуатации.
Карта меню
Частота опоры Гц
Меню 3
Главный экран
Меню 0

Кратковременное нажатие
Длительное нажатие
Установка минут
Меню 9
Установка часов
Меню 8
Максимальная частота диапазона
Меню 7
If-shift
Меню 2
Шаг настройки Гц
Меню 1
Минимальная частота диапазона
Меню 6
Калибровка кварца синтезатора
Меню 5
Калибровка вольтметра
Меню 4